администрация НОВОКАЛИТВЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

рОССОШАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

От 19.03.2013 года № 22

с.Новая Калитва

Об утверждении схемы теплоснабжения

Новокалитвенского сельского поселения

Россошанского муниципального района

Воронежской области на период до 2015 года

с учетом перспектив до 2025 года

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ              «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить схему теплоснабжения  Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области согласно Приложения.

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте поселения в сети « Интернет».

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

сельского поселения 	Ю.И.Донцов

Приложение к постановлению администрации Новокалитвенского сельского поселения от 19.03.2013г. № 22

Схема теплоснабжения

Новокалитвенского сельского поселения Россошанского муниципального района Воронежской области

на период до 2015 года с учетом перспектив до 2025 года

с.Новая Калитва, 2013г.

| Содержание |
| --- |
| 1. Общие положения | (стр. 4) |
| 2. Цели и задачи схемы теплоснабжения | (стр. 4) |
| 3. Функциональная структура теплоснабжения поселения | (стр. 4) |
| 4. Организация службы эксплуатации тепловых сетей | (стр. 6) |
| 5. Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях | (стр.6) |
| 6. Потребление тепловой энергии в поселении | (стр. 6) |
| 7. Прогноз потребления тепловой энергии в поселении | (стр. 7) |
| 8. Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения | (стр.8) |
| 9. Развитие тепловых сетей на территории поселения | (стр. 9) |
| Приложение 1 | (стр. 11) |
| Приложение 2 | (стр. 12) |
| Приложение 3 | (стр. 13) |
| Приложение 4 | (стр. 14) |

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Новокалитвенского сельского поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

- Цели и задачи схемы теплоснабжения

| 2.1 | Повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями. |
| --- | --- |
| 2.2 | Обеспечение энергетической эффективности теплоснабжения и потребления тепловой энергии с учетом требований, установленных федеральными законами. |
| 2.3 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с реконструкцией морально устаревшего и физически изношенного оборудования |
| 2.4 | Обеспечение согласованного развития тепловых сетей с техническим перевооружением действующих котельных. |

- Функциональная структура теплоснабжения поселения

Новокалитвенское сельское поселение входит в состав Россошанского муниципального района Воронежской области. Поселение расположено в юго-восточной части Россошанского района, расстояние до административного районного центра – г.Россошь составляет  порядка 50 километров. В состав поселения входит 8 населенных пунктов: с.Новая Калитва, с.Ивановка, с. Стеценково, с.Цапково, хут. Новая Мельница, хут. Голубая Криница, хут. Подорожный, хут. Лещенково. Площадь поселения по состоянию на 01.01.2013г. – 27683,67га. Административным центром поселения является с.Новая Калитва. Численность населения Новокалитвенского сельского поселения по состоянию на 01.01.2013г. составляет 3086 человек. На территории поселения функционирует 5 котельных, находящихся на обслуживании МУП «Теплосеть» (табл.1):

Табл.1

Перечень котельных

| № | Наименование котельной, адрес | Тип котла, количество | Год ввода в эксплуатацию | Установленная мощность котельной, Гкал/час | Отапливаемые объекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 | Универсал- 5 М – 3 шт. | 1998 | 0,63 | больничный комплекс, МКД, |
| 2. | Газовая котельная с. Новая Калитва, пл. Ленина, 7 | Факел - 1Г 2 шт. | 2002 | 1,72 | школа, клуб здание администрации, аптека, гараж, магазин, строящееся здание нового клуба |
| 3. | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Ленина, 17 | Хопер-80 2 шт. | 2004 | 0,14 | д/с |
| 4. | Угольная котельная с. Ивановка ул.172 Стрелковой Дивизии, 1 | Универсал – 5М 2 шт | 1978 | 0,63 | школа |
| 5. | Угольная котельная с. Цапково ул. Центральная, 11 | КЧМ – 5 2 шт. | 1978 | 0,53 | школа |

В настоящее время централизованное теплоснабжение имеется в с.Новая Калитва. Централизованное отопление осуществляется от газовой котельной МУП «Теплосеть». Котельная отапливает участковую больницу и 18 кв. жилой дом. В остальных населенных пунктах отопление индивидуальное: отопление в частных домах от печей и котлов на твердом топливе (дрова, уголь) и с газовым отоплением, горячее водоснабжение – отсутствует или от проточных водонагревателей; отопление объектов социальной сферы – от собственных котельных. Установленная мощность существующих котельных 3,65 Гкал/час, присоединенная нагрузка 1,103 Гкал/час.

Существующие тепловые сети (табл.2) на территории поселения двухтрубные, симметричные. Общая протяженность тепловых сетей в однотрубном исчислении составляет 757 м. Тепловая изоляция трубопроводов выполнена из стекловаты с покровным слоем из стеклоткани. Сети работают на период отопительного сезона. Тепловые сети проложены в каналах под землей и в наружном исполнении (приложение 1, 2, 3, 4). Износ тепловых сетей составляет в среднем 32-85%. Угольная котельная в с.Ивановка встроено-пристроенная, наружные тепловые сети отсутствуют.

Табл.2

Характеристика тепловых сетей:

| Котельная | Наружный диаметр Dн, м | Длина участка (в двухтрубном исчислении) L, м | Тип прокладки | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 | 57, 76, 100 | 285 | подземное | 56 |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, пл. Ленина, 7 | 57, 76, 108, 159 | 757 | подземное, наружное (воздушка) | 40 |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Ленина, 17 | 57 | 58 | подземное | 32 |
| Угольная котельная с. Ивановка ул.172 Стрелковой Дивизии, 1 | - | 0 | - | - |
| Угольная котельная с. Цапково ул. Центральная, 11 | 89 | 30 | подземное | 85 |

На всех тепловых сетях отопления в качестве секционирующей и регулирующей арматуры установлены шаровые краны и задвижки.

Регулирование отпуска тепловой энергии осуществляется исходя из наружной температуры воздуха каждого населенного пункта и, в соответствии с температурным графиком, определяется температура теплоносителя, уходящего из котельной  в теплосеть.

Отпуск тепловой энергии на каждой котельной осуществляется строго в соответствии с температурным графиком, утвержденном на предприятии.

Основным потребителем тепловой энергии являются бюджетные учреждения (объекты образования, здравоохранения, культуры). Существующие схемы тепловых сетей и систем теплоснабжения (приложение) являются оптимальными для поселения ввиду не большой протяженности магистралей, доступности к ревизии и ремонту.

- Организация службы эксплуатации тепловых сетей.

Теплоснабжение представляет собой сложное энергетическое хозяйство, связанное с выработкой тепла и его реализацией. От согласованности действий каждого подразделения зависит бесперебойное теплоснабжение и безаварийная работа оборудования источников тепла, сетей и абонентских вводов по установленному графику.

Перед каждым отопительным сезоном эксплуатирующая организация проводит подготовку наружных и внутридомовых тепловых сетей к новому отопительному сезону, в соответствии с графиками. Все тепловые сети проходят пусковые и эксплуатационные испытания. Во время подготовки к очередному отопительному сезону тепловые сети подвергаются промывке, опрессовки и гидравлическим испытаниям с составлением соответствующих Актов.

- Профилактика и ликвидация аварий на тепловых сетях.

В новых и прошедших капитальный ремонт сетях после сдачи в эксплуатацию длительное время могут не обнаруживаться скрытые дефекты, способные вызвать аварию. Во время эксплуатации происходит естественное старение трубопроводов. Поэтому противоаварийная профилактика заключается в заблаговременном выявлении очагов разрушения.

Содержание сетей в постоянной исправности,  ликвидация аварий и порывов возлагается на обслуживающую организацию.

- Потребление тепловой энергии в поселении.

Тепловой баланс складывается из полезного отпуска тепловой энергии, расхода на собственные нужды источников, потерь в тепловых сетях.

Объем отпуска потребителям зависит от структуры потребителей (договоры о теплоснабжении, заключаемые с потребителями). По факту 2012 г. отпуск тепловой энергии составил 2979,194 Гкал. (табл.3).

Табл.3

Фактические показатели работы котельных в 2012г.

| Производство и транспортировка тепловой энергии | Гкал |
| --- | --- |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 |
| Выработка | 910,383 |
| Отпуск | 887,624 |
| Собственные нужды | 22,759 |
| Потери | 68,279 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 819,345 |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, пл. Ленина, 7 |
| Выработка | 1110,255 |
| Отпуск | 1082,499 |
| Собственные нужды | 27,756 |
| Потери | 83,269 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 999,230 |
| Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Ленина, 17 |
| Выработка | 238,855 |
| Отпуск | 232,884 |
| Собственные нужды | 5,971 |
| Потери | 17,914 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 214,970 |
| Угольная котельная с. Ивановка, ул.172 Стрелковой Дивизии, 1 |
| Выработка | 364,533 |
| Отпуск | 355,420 |
| Собственные нужды | 9,113 |
| Потери | 27,340 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 328,080 |
| Угольная котельная с. Цапково, ул. Центральная, 11 |
| Выработка | 431,555 |
| Отпуск | 420,767 |
| Собственные нужды | 10,789 |
| Потери | 32,367 |
| % | 7,5 |
| Реализация | 388,400 |

7.Прогноз потребления тепловой энергии в поселении.

При оценке прироста тепловых нагрузок по Новокалитвенскому сельскому поселению учтены следующие составляющие:

- прирост теплопотребления по расчетному плану Новокалитвенского сельского поселения по периодам до 2025 года в соответствии с основными мероприятиями и функциональным зонированием территории Новокалитвенского сельского поселения, которые предусмотрены Генеральным планом Новокалитвенского сельского поселения;

- данные о выданных разрешениях на подключение к котельным;

- данные о выданных согласованиях и отказах на подключение тепловых нагрузок;

- прогнозируемые величины тепловых нагрузок.

Табл.4

Планируемый прирост тепловых нагрузок по Новокалитвенскому сельскому поселению

в период до 2025 года

| № | Наименование показателей | Ед.изм. | 2010г. | 2015г. | 2020г. | 2025г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,361 | 0,361 | 0,361 | 0,361 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Газовая котельная с. Новая Калитва, пл. Ленина, 7 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 1,72 | 1,72 | 1,72 | 1,72 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,477 | 0,517 | 0,517 | 0,517 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0,04 | 0 | 0 |
| 3 | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Ленина, 17 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,14 | 0,14 | 0,14 | 0,14 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,09 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Угольная котельная с. Ивановка, ул.172 Стрелковой Дивизии, 1 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,63 | 0,63 | 1,0 | 1,0 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,103 | 0,103 | 0,103 | 0,103 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Угольная котельная с. Цапково, ул. Центральная, 11 |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал/час | 0,53 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
|  | Подключенная тепловая нагрузка | Гкал/час | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,072 |
|  | Прирост подключенной тепловой нагрузки | Гкал/час | 0 | 0 | 0 | 0 |

8.Планируемые мероприятия по реконструкции источников теплоснабжения

В период до 2015 года с учетом перспективы до 2025 года планируется провести следующие мероприятия (таб.5):

Табл.5

| № | Котельная, адрес | Мероприятие | Установ-ленная мощность котельной, Гкал/час | Финансовые затраты, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | в т.ч. по периодам |
|  |  |  |  |  | 2013-2015 г.г. | 2016-2020 г.г. | 2021-2025 г.г. |
| 1. | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Первомайская, 31 | Замена котлов Универсал-5М в кол-ве 3 ед. на новые, современные | 0,63 | 1500,0 | 1500,0 | - | - |
| 2. | Газовая котельная с. Новая Калитва, пл. Ленина, 7 | Замена котлов Факел 1Г в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 1,72 | 1200,0 | - | 1200,0 | - |
| 3. | Газовая котельная с. Новая Калитва, ул. Ленина, 17 | Замена котлов Хопер-80 в кол-ве 2 ед. на новые, современные | 0,14 | 500,0 | - | 500,0 | - |
| 4. | Угольная котельная с. Ивановка ул.172 Стрелковой Дивизии, 1 | Строительство газовой блочной котельной мощностью 1,0 Гкал | 0,63 | 4500,0 | - | 4500,0 | - |
| 5. | Угольная котельная с. Цапково ул. Центральная, 11 | Строительство газовой блочной котельной мощностью 0,8 Гкал | 0,53 | 4100,0 | 4100,0 | - | - |

9.Развитие тепловых сетей на территории поселения

Численность населения в поселении ежегодно сокращается, поэтому нет перспектив строительства многоквартирного жилого фонда. Застройщики индивидуального жилищного фонда используют автономные источники теплоснабжения. В связи с этим потребностей в строительстве новых тепловых сетей нет.

Учитывая, что технологическое оборудование существующих угольных котельные в селах Ивановка, Цапково выработали свой ресурс и морально устарели, а также то, что природный газ является самым дешевым энергоносителем возникла необходимость в строительстве блочных газовых котельных взамен угольных. Строительство тепловых сетей будет включено в проекты строительства блочных котельных.

В с.Новая Калитва ведется строительство клуба мощностью на 200 мест с планируемым вводом в эксплуатацию в 2015г. Источником теплоснабжения клуба является существующая газовая котельная в с.Новая Калитва, ул.Ленина, 7. Годовая потребность в тепле – 182 Гкал/год. Рабочим проектом заложена замена участка существующей тепловой сети от котельной до здания администрации и строительство участка теплотрассы («воздушка») от администрации до точки врезки (табл.6). Прокладка тепловой сети запроектирована частично надземной на опорах, частично в непроходных подземных каналах.

Табл.6

| № | Наименование мероприятия | Протяженность, диаметр | Стоимость, тыс.руб |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Перекладка существующей тепловой сети от котельной в с.Новая Калитва, ул.Ленина, 7 до здания администрации и строительство участка теплотрассы («воздушка») от администрации до точки врезки | Д = 89х3 мм, L=343,7 м | 4278 |